## Slide 1
Arduino Cheat Sheet
Hello World
// Initialisatie (1x uitgevoerd bij starten)
void setup() {
Serial.begin(9600); // Snelheid communicatie computer
}
// Hoofdprogramma (wordt telkens opnieuw uitgevoerd)
void loop() {
Serial.println("Hello World!");
delay(1000); // Even wachten (1000ms = 1s)
}
Printen naar computer
Met nieuwe lijn
Serial.println("Hallo Wereld");
Op zelfde lijn
Serial.print("Hallo");
Lege lijn
Serial.println();
Variabel
Serial.println(getal);
Variabelen
int getal = 13;
String tekst = "Hello Arduino";
double kommaGetal = 3.14;
Maken (declareren)
Veranderen (toekennen)
getal = 66;
tekst = "Chuck Norris";
kommaGetal = 3.1415;
Printen naar computer
Serial.println(tekst);
Serial.print("Getal: ");
Serial.println(getal);
Operaties op variabelen
Optellen
getal = 3 + 5;
Aftrekken
Vermenigvuldigen
Deling
getal = getal - 3;
kommaGetal = pi * 2;
kommaGetal = getal / 2.0;
Tekst
tekst = "Hallo " + "Wereld";
Tekst + variabel
tekst = "Hallo van " + naam;
Digitale Output / Input
Setup uitgang
pinMode(2, OUTPUT);
HOOG maken - AAN
digitalWrite(2, HIGH);
LAAG maken - UIT
digitalWrite(2, LOW);
Setup ingang
pinMode(3, INPUT);
Analoge Input
Setup ingang
pinMode(A0, INPUT);
Lezen ingang
int waarde = analogRead(A0);
Lezen input
int staat = digitalRead(3);
Beslissingen maken
if (conditie) {
// Doe iets
} else {
// Doe iets anders
}
if - else
Conditie (vergelijking)
Gelijk
waarde_A == waarde_B
Verschillend
Groter dan
Groter of gelijk
waarde_A != waarde_B
waarde_A > waarde_B
waarde_A >= waarde_B
Kleiner dan
waarde_A < waarde_B
Kleiner of gelijk
waarde_A <= waarde_B

## Slide 2
LED / BUZZER – Aan / Uit
// Initialisatie (1x uitgevoerd bij starten)
void setup() {
// Configureer D2 als een digitale uitgang
pinMode(2, OUTPUT);
}
// Hoofdprogramma (wordt telkens opnieuw uitgevoerd)
void loop() {
// Zet de LED/BUZZER aan
digitalWrite(2, HIGH); // (HOOG = 5V)
delay(1000); // Even wachten (1000ms = 1s)
// Zet de LED/BUZZER uit
digitalWrite(2, LOW); // (LAAG = 0V)
delay(1000); // Even wachten (1000ms = 1s) }
BUTTON – Toestand lezen
// Initialisatie (1x uitgevoerd bij starten)
void setup() {
// Configureer D3 als een digitale ingang
pinMode(3, INPUT);
}
// Hoofdprogramma (wordt telkens opnieuw uitgevoerd)
void loop() {
// Lees de toestand van de knop
int knop = digitalRead(3);
// ...
delay(1000); // Even wachten (1000ms = 1s)
}
TEMPERATUUR sensor
#include <math.h>
// Dit zijn parameters nodig bij de berekening van
// de temperatuur. Die vinden we in de datasheet of online.
int B = 4275; // B waarde van de thermistor
int R0 = 100000; // R0 = 100k weerstand
// Initialisatie (1x uitgevoerd bij starten)
void setup() {
// Configureer A0 als analoge ingang
pinMode(A0, INPUT);
}
// Hoofdprogramma (wordt telkens opnieuw uitgevoerd)
void loop() {
// Analoge spanning meten (getal tussen 0 en 1023)
int voltage = analogRead(A0);
// Dan berekenen we de waarde van de thermistor
double R = ((1023.0 / voltage) - 1.0 ) * R0;
// Dan zetten we dit om naar een temperatuur
double temperatuur = (1.0 / ((log(R/R0)/B) + (1/298.15)))
- 273.15;
// ...
delay(1000);
}
GROND VOCHT sensor
// Initialisatie (1x uitgevoerd bij starten)
void setup() {
// Configureer A1 als analoge ingang
pinMode(A1, INPUT);
}
// Hoofdprogramma (wordt telkens opnieuw uitgevoerd)
void loop() {
// Analoge spanning meten (getal tussen 0 en 1023)
int vochtgehalte = analogRead(A1);
// ...
delay(1000); // Even wachten (1000ms = 1s)
}
Arduino Code Snippets